## Slide 1: Diseño de un Sistema de Vigilancia de la Calidad del Agua Potable Urbana (SVCAPU)
República de Panamá
Ministerio de Economía y Finanzas
Ente Regulador de los Servicios Públicos
20 de enero de 2004

## Slide 2: Proyecto de asistencia técnica en la reestructuración de los sectores de infraestructura básica
Préstamo No. 4274-PAN (Banco Mundial)
Dr. Timothy D. Steele
Ing. J. Eugenio Barrios
Ing. Arturo Tapia

## Slide 3: Contenido
Antecedentes y justificación de un SV
Principios
Propuesta
Presupuesto de implementación
Evaluación costo-beneficio
Recomendaciones y conclusiones

## Slide 4: Antecedentes
Calidad del agua
Tratamiento
Fuente de abastecimiento
Corrosión
Incrustaciones
Corrosión
Biopelícula
Compuestos
Inorgánicos
Productos inorgánicos
Arrastres
Compuestos
Inorgánicos
Microorganismos
Compuestos
Orgánicos
Productos microbianos
Arrastres
Arrastres
Sedimentación
Arrastres de
recubrimientos
Descargas puntuales
Descargas no puntuales
o Difusas
Agua
tratada
Compuestos
solubles
Partículas
SALIDAS
Tanques de almacenamiento
Interconexiones
ENTRADAS
Infiltraciones
Transformaciones
en la pared
Consumo
Cloro
Microorganismos viables/no viables
Compuestos orgánicos
Distribución
Fuente: adaptado de Grayman et al., 2000

## Slide 5: Incidencia de enfermedades diarreicas en Panamá (2001-2)
ALTA
ALTA
ALTA
BAJA
BAJA

## Slide 6: Degradación de las fuentes
Clausura de fuentes

## Slide 7
Desgaste de equipos
Consumo de químicos (cloro, coagulantes, polímeros, carbón activado)

## Slide 8: Plantas de tratamiento

## Slide 9: Definiciones
Vigilancia: Investigación para identificar y evaluar los factores de riesgo asociados con los sistemas de abastecimiento
Control: Actividades para verificar que la calidad del agua cumple con la legislación

## Slide 10: Vigilancia actual en zonas urbanas
MCA
MCA
MCA: monitoreo de calidad del agua
Sistema de
Abastecimiento
Captación
Consumo
Distribución
Almacenamiento
Tratamiento
Fuente
Subsistemas
Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT-23-395-99
Enfocada al consumo
No identifica problemas,
No es preventiva
De difícil cumplimiento (costosa)
MCA

## Slide 11: Principios
Sistema de información (ciclo)
Sistemas y subsistemas
Múltiples barreras a la contaminación
Información alternativa a los análisis de calidad del agua
Diferentes niveles de información

## Slide 12: Vigilancia en zonas urbanas
Evalua
ción del
Captación
2
º Nivel
Diagnóstico
Evaluación
Sanitaria
Evaluación de
la PT
Evaluación de la
Fuente
Atención de
quejas
3
º Nivel
Desarrollo
Mejoras y ordenamientos del
sistema
Mejora del
Tratamiento
Manejo de
Cuenca
4
º Nivel
Regulación
Estratégica
Modelo del
sistema
Ope
ración
eficiente
Fuente
Protegida
1º Nivel
Regulación
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA: monitoreo de calidad del agua
Sistema de
Abastecimiento
Captación
Consumo
Distribución
Almacenamiento
Tratamiento
Fuente
Subsistemas

## Slide 13: Definición
SVCAPU
Conjunto de actividades enfocadas a evaluar integralmente la calidad del agua abastecida a las zonas urbanas del país

## Slide 14: Procedimientos del SVCAPU
Control
Verificación
Fiscalización
Apoyo y supervisión
Difusión de información
Desarrollo de capacidades

## Slide 15: Instrumentos de vigilancia
Evaluación ambiental de la fuente
Estimación de la vulnerabilidad de los sistemas
Monitoreo de calidad del agua
Inspección sanitaria
Evaluación del consumo
Desarrollo de modelos de calidad del agua

## Slide 16: Productos del SVCAPU: informes y reportes
Reportes para el público en general
  Hojas informativas
  Mapas con clasificación de zonas
  Otros
Informes técnicos
  Nacionales y regionales
  Evaluaciones especiales

## Slide 17: Participación de otras entidades
MINSA
(Vigila)
IDAAN
(Controla)
ERSP
(verifica)
Otros prestadores
(Controla)
ANAM
(Regula ambiente)
ACP

## Slide 18: Responsabilidades del ERSP
Coordinar el SVCAPU
Realizar evaluaciones especiales
Análisis de información
Adecuaciones al SVCAPU
Generación de reportes e informes (nacionales, regionales y por sistemas)

## Slide 19: Participación de otras entidades
Entidad | Responsabilidad
MINSA | Dictar políticas y regulaciones para el control de la calidad del agua en los sistemas de abastecimiento urbanos. Operar el SVCAZR (zonas rurales)
ANAM | Manejo de cuencas, protección de fuentes de abastecimiento, asignación de concesiones de uso de agua, control de fuentes potenciales de contaminación.
ACP | Manejo de la cuenca del Canal de Panamá
IDAAN y otros prestadores | Control de la calidad del agua potable en los sistemas de abastecimiento

## Slide 20: Presupuesto del SVCAPU (Miles de Balboas)
Año | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Recaudación anual % | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7
Presupuesto anual | 280 | 518 | 646 | 776 | 961 | 1,138 | 1,265 | 1,409 | 1,565 | 1,737
Monitoreo calidad del agua |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Fuentes de abastecimiento |  | 53 | 53 | 53 | 53 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85
Captación y planta de tratamiento |  | 110 | 110 | 110 | 110 | 121 | 133 | 146 | 161 | 177
Almacenamiento y distribución | 280 | 280 | 308 | 338 | 373 | 429 | 493 | 567 | 652 | 750
Evaluación del consumo |  |  | 50 | 100 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2500
Aplicación de evaluaciones |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5
Evaluaciones especiales |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450
Difusión y capacitación |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Apoyo a proyectos piloto |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10

## Slide 21: Beneficios
Ahorro anual sostenido del /B. 200 mil en los costos de operación, que representa el 1.25 % de los costos de consumo de químicos y electricidad (16 millones).
Reducción del 10% de casos anuales hasta del 50% de casos en 5 años

## Slide 22: Costo-beneficio
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Año
Balboas
Reducción de enfermedades
Ahorro en costos de operación
Presupuesto anual

## Slide 23: Relación beneficio-costo (Periodo de 10 años)
Concepto | Valor presente (B/.) | 
 | 5% | 10%
Beneficios |  | 
Reducción de enfermedades | 3,597,781 | 2,718,257
Reducción en los costos de operación | 7,614,890 | 5,615,545
Total de beneficios | 11,212,671 | 8,333,802
Costos |  | 
Implementación del SVCAPU | 7,463,574 | 5,577,400
Relación Beneficio/Costo | 1.5 | 1.5

## Slide 24: Otros beneficios
Estrategia de atención de emergencias
  Contaminación
  Epidemias
  Terrorismo (EUA, 100 millones de dólares para protección de los sistemas de abastecimiento)

## Slide 25: Recomendaciones finales
El manejo de la calidad del agua debe considerarse un factor integrador de políticas de salud, ambiente y desarrollo
El control de la calidad del agua potable debe abarcar de la fuente al consumo

## Slide 26: Recomendaciones finales
El principal objetivo del programa debe ser medir y evaluar para conocer y así poder tomar decisiones.
Se deben utilizar instrumentos alternativos de evaluación y no sólo análisis de calidad del agua

## Slide 27: Recomendaciones finales
El SVCAPU debe ser un sistema generador de información para los diferentes niveles de gobierno y para la población.
El SVCAPU requiere de un presupuesto fijo de operación

## Slide 28: Recomendaciones finales
En el SVCAPU deben participar la ANAM, MINSA, IDAAN y otros prestadores y el ERSP
El SVCAPU y el SVCAPZR pueden ser el inicio de un Programa Nacional de Manejo de la Calidad del Agua

## Slide 29: Conclusiones finales
La calidad del agua es un recurso y como tal, tiene un valor que debe ser conservado
Los beneficios de un SVCAPU pueden superar ampliamente los costos de su implementación

## Slide 30: Agradecimiento
El equipo de trabajo agradece al personal de la Direccional Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, del ERSP por su invaluable ayuda y cooperación.
Este proyecto fue financiado por el Gobierno de Panamá, a través del MEF y el Banco Mundial.

## Slide 32: Costos por la atención de enfermedades diarreicas en 2001 (miles de Balboas)
 | Grupo de población |  | Total
 | 0-14 años y >65 años | Resto de la población | 
Casos en 2001 | 112,829 | 61,615 | 174,444
Terapia de Rehidratación Oral | $903 | $197 | $1,100
Medicinas | $338 | $185 | $523
Análisis clínicos | $23 | $12 | $35
Total | $1,377 | $456 | $1,832

## Slide 33: Incidencia de intoxicaciones agudas por plaguicidas (2001)
Causas laborales | Causas no laborales | Intentos de suicidio | Total
154 | 123 | 54 | 331