## Slide 1: Sistema de Vigilancia de la Calidad del Agua Potable Urbana (SVCAPU)
Antecedentes
Principios
Definiciones
Instrumentos de Vigilancia

## Slide 2: Antecedentes
Deterioro de las fuentes de abastecimiento
Grave impacto a la salud de la población
Limitado éxito de los programas de agua potable y saneamiento
Recursos limitados
Propuestas de manejo complejas y costosas

## Slide 3: Antecedentes
Calidad del agua
Tratamiento
Fuente de abastecimiento
Corrosión
Incrustaciones
Corrosión
Biopelícula
Compuestos
Inorgánicos
Productos inorgánicos
Arrastres
Compuestos
Inorgánicos
Microorganismos
Compuestos
Orgánicos
Productos microbianos
Arrastres
Arrastres
Sedimentación
Arrastres de
recubrimientos
Descargas puntuales
Descargas no puntuales
o Difusas
Agua
tratada
Compuestos
solubles
Partículas
SALIDAS
Tanques de almacenamiento
Interconexiones
ENTRADAS
Infiltraciones
Transformaciones
en la pared
Consumo
Cloro
Microorganismos viables/no viables
Compuestos orgánicos
Distribución
Fuente: adaptado de Grayman et al., 2000

## Slide 4: Concepto Multibarreras
MANEJO INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE
Riesgo a la Salud
Consumo Seguro
Protección de la Fuente
Potabilización
Sistema de Distribución

## Slide 5: Esquema de manejo bajo el concepto de multibarreras
Marco
político
y legal
Agua
potable
limpia,
segura y
confiable
Tratamiento
Protección
de la fuente
Distribución
M
a
n
e
j
o
In
vestigación,
ciencia y tecnología
Participación pública y
concienciación
M
o
n
i
t
o
r
e
o
Criterios
,
normas y
metas
Fuente: CCME

## Slide 6: Principios
Sistemas y subsistemas
Sistema de abastecimiento
Fuente
Captación
Tratamiento
Almacenamiento
Distribución
Consumo

## Slide 7: Principios
Ciclo de información
Vigilancia de la Calidad del Agua en Zonas Urbanas
Diagnóstico de necesidades
Desarrollo de la Estrategia
Proceso de Generación de Información
Análisis de Datos (Productos informativos)
Uso de la Información

## Slide 8: Principios
Fuentes alternativas de información
  Evaluaciones físicas (ambientales y de la infraestructura)
  Encuestas (operadores y usuarios)
  Control de la operación
  Inspecciones
  Análisis de calidad del agua

## Slide 9: Principios
Modelos de los sistemas de distribución
  Herramienta para la simulación del comportamiento de los sistemas
  Elemento para la organización de la información y mejora de la operación
  Instrumento de capacitación
  Herramienta para mejorar la vigilancia

## Slide 10: Definiciones
Vigilancia: Investigación para identificar y evaluar los factores de riesgo asociados con los sistemas de abastecimiento
Control: Actividades para verificar que la calidad del agua cumple con la legislación

## Slide 11: Definiciones
SVCAPU
  Conjunto de actividades enfocadas a evaluar integralmente la calidad del agua abastecida a las zonas urbanas del país

## Slide 12: Objetivos
Establecer un procedimiento de evaluación integral de la calidad del agua en las zonas urbanas a partir de la evaluación del sistema de abastecimiento en sus diferentes subsistemas
Definir estrategias de apoyo para el desarrollo y consolidación de las actividades de abastecimiento de agua que permitan contar con la calidad adecuada para proteger a la salud de la población.

## Slide 13: Procedimientos
Control
Verificación
Fiscalización
Apoyo y supervisión
Difusión de información
Desarrollo de capacidades

## Slide 14: Modelo de Vigilancia
1º Nivel
Regulación
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
Evalua
ción del
Captación
2
º Nivel
Diagnóstico
Evaluación
Sanitaria
Evaluación de
la PT
Evaluación de la
Fuente
Atención de
quejas
3
º Nivel
Desarrollo
Mejoras y ordenamientos del
sistema
Mejora del
Tratamiento
Manejo de
Cuenca
4
º Nivel
Regulación
Estratégica
Modelo del
sistema
Ope
ración
eficiente
Fuente
Protegida
MCA: monitoreo de calidad del agua
Sistema de
Abastecimiento
Captación
Consumo
Distribución
Almacenamiento
Tratamiento
Fuente
Subsistemas

## Slide 15: Instrumentos de vigilancia
Evaluación ambiental de la fuente
Estimación de la vulnerabilidad de los sistemas
Monitoreo de calidad del agua
Inspección sanitaria
Evaluación del consumo
Desarrollo de modelos de calidad del agua

## Slide 16: Evaluación ambiental de fuentes de abastecimiento
Vulnerabilidad y
Susceptibilidad
Fuente Contaminante
Clasificación
(A, B o C)
Amenaza
(baja, moderada, alta)
Posibilidad de emisión
Sistema de Abastecimiento
Sensibilidad
(Zonas sensibles)
Riesgo
(bajo, moderado, alto)
Integridad del Sistema

## Slide 17: Evaluación de la vulnerabilidad
Amenaza + Riesgo

## Slide 18: Vulnerabilidad de los sistemas
IRT
IRD
IA
IRA
IRC
IRSA
IA
Vulnerabilidad
IA: Indicador Ambiental
IRC: Indicador de riesgo de
la captación
IRT: Indicador de riesgo del
tratamiento
IRA: Indicador de riesgo de
los almacenamientos
IRD: Indicador de riesgo del
sistema de distribución
IRSA: Indicador de riesgo del
sistema de abastecimiento

## Slide 19
Pregunta | Si (1) | No (0)
Sistema de captación (IRC) |  | 
¿Falta un reservorio (lago, represa) previo a la bocatoma que permita la sedimentación de sólidos suspendidos? |  | 
¿Se presenta obstrucción de la bocatoma, ya sea por basura o por crecimiento de maleza? |  | 
¿La toma se encuentra libre, sin rejillas? |  | 
¿Se han observado fracturas en la línea de aducción? |  | 
¿Se observa un desgaste evidente de las flechas u otros componentes del sistema de bombeo? |  | 
suma |  | 
IRC = suma/número de preguntas |  | 

## Slide 20
Sistema de tratamiento (IRT) |  | 
¿Han faltado químicos para el tratamiento en los pasados seis meses de operación de la planta? |  | 
¿El nivel de turbiedad a la salida de la filtración o antes de la desinfección ha sido mayor que 0.5 UNT, en los últimos seis meses? |  | 
¿Se aplica una dosis promedio de cloro menor a 1.0 mg/L al efluente de la planta? |  | 
¿Se han obtenido mediciones positivas de análisis de coliformes totales o fecales en el efluente de la planta? |  | 
¿Se tiene un tiempo de contacto menor a 30 minutos desde la aplicación de cloro hasta la primera toma del sistema de distribución? |  | 
suma |  | 
IRT = suma/número de preguntas |  | 

## Slide 21
Sistema de almacenamiento (IRA) |  | 
¿La última inspección de los tanques se realizó hace un año o más? |  | 
¿Es necesario limpiar los tanques y darles mantenimiento más de una vez al año? |  | 
¿Los tanques se encuentran destapados o sin protecciones en los respiraderos? |  | 
¿Se ha observado acumulación de material en el fondo de los tanques? |  | 
¿Se vacían y llenan los tanques menos de una vez cada tres días? |  | 
suma |  | 
IRA = suma/número de preguntas |  | 

## Slide 22
Sistema de distribución (IRD) |  | 
¿Dentro del sector, se ha dejado de cumplir la Meta No. 3 en alguna ocasión en el último año? |  | 
¿Dentro del sector, se ha dejado de cumplir la Meta No. 4 ó 5 en alguna ocasión en el último año? |  | 
¿En las partes más alejadas de la entrada de agua al sector el nivel de cloro residual es inferior a 0.2 mg/L? |  | 
¿Los operadores accionan válvulas de seccionamiento para controlar la presión en el sector? |  | 
¿La tubería y válvulas del sector son viejas y requieren sustitución? |  | 
¿Se han detectado conexiones cruzadas o fugas en el sector que contaminan el agua? |  | 
suma |  | 
IRD = suma/número de preguntas |  | 
IRSA = bIRC + cIRT + dIRA + eIRD |  | 

## Slide 23: Monitoreo de calidad del agua
PU
PT
FA
Criterios, estándares operativos
Norma obligatoria
(reglamento técnico)
Metas de calidad
Criterios para la conservación de los usos
Sistema de abastecimiento
Consumo
Fuentes de agua
CA
SAl
SD

## Slide 24: Monitoreo de calidad del agua
Principales factores que afectan la calidad en los sistemas de distribución
  Calidad del agua que entra al sistema
  Material y condiciones de la infraestructura
  Tiempo que el agua permanece en el sistema

## Slide 25: Monitoreo de calidad del agua
Procesos de mayor preocupación para el control de la calidad en los sistemas de distribución
  Pérdida de la concentración residual de desinfectante
  Generación de subproductos de la desinfección
  Corrosión interna
  Desarrollo de biopelícula

## Slide 26: Monitoreo de calidad del agua
Frecuencia
ALTA
ALTA
ALTA
BAJA
BAJA

## Slide 27: Monitoreo de calidad del agua
Selección de variables
  Operativas: Cl, pH, Turb, CF, Alc, SST
  Seguimiento: Fluor, nitratos, Cond.
  Especiales: Metales, Comp. Orgánicos, Patógenos

## Slide 28: Monitoreo de calidad del agua
Selección de sitios

## Slide 29: Otros instrumentos
Inspección sanitaria
  Procedimiento para pequeñas comunidades (<3,000 hab)
Evaluación del consumo

## Slide 30: Modelo calidad del agua (EPANET)